Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym pod nazwą:

„Dostawa komputerów przenośnych z wyposażeniem”

Znak postępowania: ZP-7/IAEPAN/21

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, komputerów przenośnych z wyposażeniem zgodnie z poniższą specyfikacją i wymogami.

- Przedmiot zamówienia podlega dofinansowaniu z Projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” Funduszu Rozwoju  Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  na podstawie umowy POPC.02.03.01-00-0029/17

- Zamawiający zastrzega sobie:

- aby wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Wszystkie dostarczone i stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nieużywane, posiadające parametry techniczne i jakościowe oraz właściwości nie gorsze niż przewidziane w OPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refubrished

- Miejsce dostawy: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

|  | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wskazać TAK albo NIE albo podać oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
| 1. | LAPTOP WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 4 sztuki Marka: …………….... Model: …………..….. Komputer przenośny dla e-redaktorów i osób przygotowujących obiekty cyfrowe w projekcie OZwRCIN |
| 1.1 | procesor sześciordzeniowy, o wydajności minimum 12 556 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 28 czerwca 2021 (Załącznik 1 do OPZ) | TAK/NIE |
| 1.2 | Wyświetlacz: przekątna ekranu 15,6” matryca IPS matowa rozdzielczość 1920x1080 | TAK/NIE |
| 1.3 | RAM min. 8GB DDR4 2933 MHz | RAM …… GB |
| 1.4 | dysk SSD M.2 min. 512GB | SSD …….. GB |
| 1.5 | grafika dedykowana z pamięcią własną min. 4GB DDR6, o wydajności 6 969 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards z 28 czerwca 2021 (Załącznik 2 do OPZ) | TAK/NIE |
| 1.6 | kamera HD720p z wbudowaną zaślepką | TAK/NIE |
| 1.7 | Gniazdo linki zabezpieczającej | TAK/NIE |
| 1.8 | Łączność: karta sieciowa LAN [Mbps] 10/100/1000 (RJ45) karta bezprzewodowa WiFi (generacja 6) Bluetooth 5.0 | TAK/NIE |
| 1.9 | Porty: USB – min. 3 szt. (w tym min. 2xUSB 3.1; 1xUSB-C) HDMI Audio RJ-45 | TAK/NIE |
| 1.10 | klawiatura podświetlana klawiatura numeryczna | TAK/NIE |
| 1.11 | zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje kompatybilny z Windows 10 64bit PL wbudowany pakiet podstawowego oprogramowania (program antywirusowy, przeglądarka internetowa, odtwarzacz Filmy i TV, przeglądarka zdjęć, notatnik, kalendarz, kalkulator, poczta, pogoda itp.) wielozadaniowość personalizacja pulpity wirtualne funkcja błyskawicznego logowania się do systemu z użyciem kamery do rozpoznawania twarzy oraz czytnika linii papilarnych szybkie tworzenie i zapisywanie notatek z użyciem pióra historia aktywności na komputerze automatyczne aktualizacje | TAK/NIE |
| 1.12 | czas pracy na baterii – min. 9,5 h | Ilość godzin pracy na baterii: ………. h |
| 1.13 | waga max. 2,2 kg | Waga …… kg |
| 1.14 | gwarancja producenta min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym |
| 1.15 | dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej | TAK/NIE Strona internetowa: ………………………. |
| 1.16 | Dodatkowe wyposażenie: plecak dopasowany do laptopa ( wykonany z wodoodpornej i wytrzymałej tkaniny, posiadający zintegrowaną przegrodę na laptopa oraz główną, większą komorę na dodatkowe rzeczy bądź akcesoria, na froncie plecaka zapinana na suwak kieszeń, szelki regulowane, jednolity kolor) myszka bezprzewodowa (optyczna, rozdzielczość min. 1000 dpi, profilowany kształt, bateria w zestawie) | TAK/NIE |

………………………..………

(dokument podpisany elektronicznie)