Załącznik nr 2a do Zaproszenia

UZ-18/IAEPAN/2023

Opis oferowanego pojazdu

Wymagane minimalne warunki techniczne:

| Lp. | Warunki techniczne | Parametry minimalne | tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy |  |  |
| 2. | Rok produkcji | produkcja z roku 2022 (rok modelowy 2023) lub bieżąca produkcja 2023 |  |
| 3. | Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym | powyżej 1200 kg |  |
| 4. | Wysokość całkowita | nie więcej niż 2000 mm |  |
| 5. | Norma spalania EURO | EURO 6 AP |  |
| 6. | Napędzana oś | przednia |  |
| 7. | Ilość miejsc | minimum 5 do 9 |  |
| 8. | Silnik rodzaj i pojemność | Disel – do 2 litrów |  |
| 9. | Moc | 110-150 KM |  |
| 10. | Skrzynia biegów | manualna |  |
| 11. | Maksymalna ładowność pojazdu | powyżej 800 kg |  |

Wymagane minimalne wyposażenie:

| Lp. | Wyposażenie | Wymagane dla samochodu | tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrycznie regulowane szyby przednie | tak |  |
| 2. | System stabilizacji toru jazdy | tak |  |
| 3. | System wspomagający hamowanie | tak |  |
| 4. | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) | tak |  |
| 5. | Tempomat | tak |  |
| 6. | Wycieraczki szyb przednich | tak |  |
| 7. | Wycieraczka tylnej szyby | tak |  |
| 8. | Czujniki parkowania | przód, tył |  |
| 9. | Klimatyzacja | jednostrefowa z nawiewem |  |
| 10. | Odmrażanie tylnej szyby | tak |  |
| 11. | Podłoga bagażnika | płaska |  |
| 12. | Fotele | tapicerka materiałowa |  |
| 13. | Podłokietnik fotela kierowcy | tak |  |
| 14. | Filtr przeciwpyłowy | tak |  |
| 15. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz co najmniej kurtyny boczne w przestrzeni pasażerskiej (do drugiego rzędu), | tak |  |
| 16. | Alarm | tak |  |
| 17. | Immobiliser | tak |  |
| 18. | Centralny zamek | tak |  |
| 19. | Fabryczny radioodtwarzacz | tak |  |
| 20. | Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy, | tak |  |
| 21. | Koło zapasowe pełnowymiarowe, klucz i podnośnik | tak |  |
| 22. | nawiew na szybę przednią (preferowana ogrzewana szyba przednia) | tak |  |

Wymagana minimalna funkcjonalność:

| Lp. | Funkcjonalność | Wymagane dla samochodu | tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera | tak |  |
| 2. | Oświetlenia nad tylnymi fotelami | tak |  |
| 3. | Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki | tak |  |
| 4. | Automatyczne światła mijania (preferowane) | tak |  |
| 5. | Światła przeciwmgielne | tak |  |
| 6. | Antena dachowa | tak |  |
| 7. | Port USB | tak |  |
| 8. | System Bluetooth | tak |  |
| 9. | Możliwość szybkiego demontażu foteli w drugim i trzecim rzędzie | tak |  |
| 10. | Listwa holownicza lub hak holowniczy | tak |  |

……………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)